## Slide 1
LAYOUTING PETA
DIGITALISASI TITIK BANGUNAN
HASIL SENSUS PENDUDUK 2020
7

## Slide 2
PENJELASAN UMUM
Layouting bertujuan untuk menyusun tata letak peta WA dan WB sehingga didapatkan file peta yang sudah ter-layout yang nantinya dapat dicetak menjadi peta analog
Terdapat 2 layout untuk peta yaitu
Peta WA-2020 (menampilkan batas wilayah kerja statistik setingkat desa dengan informasi di dalamnya terdapat batas Blok Sensus)
Peta WB-2020 (menampilkan batas wilayah kerja statistik Blok Sensus

## Slide 3
PENGENALAN TIPE LAYOUT PETA WB-2020 (1)
Terdapat 3 tipe layout untuk Peta WB-2020 yaitu
Peta WB-2020 Standar (menampilkan batas Blok Sensus secara utuh)
Peta WB-2020 Inset (menampilkan sebagian area Blok Sensus karena terlalu kecil)
Sketsa WB-2020 BS Bertingkat (menampilkan Blok Sensus pada bangunan bertingkat)
Ketiga tipe tersebut dapat diakomodir dalam template layout WB-2020

## Slide 4
PENGENALAN TIPE LAYOUT PETA WB-2020 (2)
Tipe Standar (type layout=1)
① Nama Peta
② Judul Peta
③ Identitas Blok Sensus
④ Peta Utama atau Sketsa Utama
⑤ Identitas Wilayah Administrasi
⑥ Navigasi/Orientasi
⑦ Skala Peta
⑧ Legenda
⑩ Kegiatan
⑪ Petunjuk Letak Peta
⑫ Logo BPS
⑬ Keterangan Lain

## Slide 5
Tipe Inset (type layout = 2)
① Nama Peta
② Judul Peta
③ Identitas Blok Sensus
④ Peta Utama atau Sketsa Utama
⑤ Identitas Wilayah Administrasi
⑥ Navigasi/Orientasi
⑦ Skala Peta
⑧ Legenda
⑩ Kegiatan
⑪ Petunjuk Letak Peta
⑫ Logo BPS
⑬ Keterangan Lain
PENGENALAN TIPE LAYOUT PETA WB-2020 (3)

## Slide 6
Tipe BS Bertingkat (type layout = 3)
① Nama Peta
② Judul Peta
③ Identitas Blok Sensus
④ Peta Utama atau Sketsa Utama
⑤ Identitas Wilayah Administrasi
⑥ Navigasi/Orientasi
⑨ Sketsa Kedua
⑩ Kegiatan
⑪ Petunjuk Letak Peta
⑫ Logo BPS
⑬ Keterangan Lain
PENGENALAN TIPE LAYOUT PETA WB-2020 (4)

## Slide 7
PENJELASAN SKETSA BLOK SENSUS BERTINGKAT (1)
Sketsa Utama menggambarkan proyeksi suatu bangunan dari posisi bidang horizontal dari bangunan tersebut (tampak atas).
Sketsa Kedua menggambarkan penampang melintang dari sebuah bangunan atau objek (tampak depan/samping).
Dengan pertimbangan jumlah muatan tiap lantai, maka BS Bangunan Bertingkat dapat terbentuk menjadi 4 macam kondisi yaitu :
a. Tiap lantai dapat dibentuk menjadi 1 BS (1 lantai = 1 BS)
b. Dalam satu lantai dapat terbentuk lebih dari satu BS (1 lantai > 1 BS)
c. Lebih dari satu lantai menjadi satu BS (> 1 lantai = 1 BS)
d. Gabungan dari beberapa bangunan bertingkat

## Slide 8
PENJELASAN SKETSA BLOK SENSUS BERTINGKAT (2)
Ilustrasi Sketsa Utama dan Sketsa Kedua tiap kondisi BS Bertingkat
a. Satu lantai, Satu Blok Sensus
b. Satu lantai lebih dari Satu BS
c. Lebih dari Satu lantai, Satu BS
d. Gabungan beberapa gedung

## Slide 9
MEMBUAT SKETSA BLOK SENSUS BERTINGKAT (JIKA ADA)
Penggambaran Sketsa BS Bertingkat dengan Inkscape
Penggambaran dilakukan dengan menggunakan template sketsa bangunan
Proses editing dapat dilakukan dengan menggunakan software Inkscape atau software grafis lain
Hasil dari editing diberi nama file (idbs)_1.svg untuk sketsa utama dan (idbs)_2.svg untuk sketsa kedua (contoh 3471010001001B_1.svg)
Simpan Sketsa pada folder PROSES subfolder Sketsa Utama atau subfolder Sketsa Kedua

## Slide 10
ALUR PROSES LAYOUTING PETA WB-2020 (1)
Buat Layer Layout BS
Peta Digital Wilkerstat
dan Bahan Template
Edit Feature Layer Layout BS untuk Tipe Peta Inset
Membuat Sketsa
BS Bertingkat
Menggunakan Template Project WB-2020
Sketsa
BS Bertingkat
Menggunakan Template Layout WB-2020
Mulai
Unduh File yang
dibutuhkan
Ada Peta Inset?
Ada BS Bertingkat?
A
Ya
Tidak
Ya
Tidak

## Slide 11
ALUR PROSES LAYOUTING PETA WB-2020 (2)
Menambahkan Logo BPS dan Arah Utara
Pengaturan Generate Atlas
Pengaturan Peta Lokasi
Pengaturan Sketsa
BS Bertingkat
Export Atlas
Peta WB-2020
Selesai
A
Ada BS Bertingkat?
Ya
Tidak

## Slide 12
UNDUH FILE YANG DIBUTUHKAN (1)
File yang dibutuhkan dapat diunduh melalui Geospatial System (GS)
Peta Digital Wilkerstat Kabupaten/Kota tahun 2019
Peta Digital Wilkerstat Kecamatan tahun 2019
Peta Digital Wilkerstat Desa/Kelurahan tahun 2019
Peta Digital Wilkerstat SLS/Non SLS tahun 2019
Peta Digital Wilkerstat Blok Sensus 2020
https//:dataspasial.bps.go.id/gs
Peta Digital Wilkerstat Provinsi tahun 2019
Template Project Layout Peta WA-2020
Template Project Layout Peta WB-2020
Template Layout Peta WA-2020
Template Layout Peta WB-2020
Logo BPS
Template Sketsa Peta Utama
Template Sketsa Peta Kedua
(sudah tersimpan sesuai manajemen file)
Menu Peta Digital
Menu Bahan/Template

## Slide 13
UNDUH FILE YANG DIBUTUHKAN (2)
Tata cara unduh file di Geospatial System dari fitur Peta Digital
① Klik Peta Digital
② Pilih Periode : 2019_1 ③ Pilih Provinsi : sesuai wilayah masing-masing
④ Level Peta : Kabupaten/Kota
⑤ Sumber : Final
⑥ Format : Geojson
⑦ klik Cari
⑧ Klik Unduh

## Slide 14
UNDUH FILE YANG DIBUTUHKAN (3)
Tata cara unduh file di Geospatial System dari fitur Bahan/template
① Klik Bahan/Template
② Unduh File template layouting BS2020

## Slide 15
BUAT LAYER LAYOUT BLOK SENSUS (1)
❶Buka file peta Blok Sensus di QGIS → ❷Export menjadi prod_bs_xxxxsp2020_layout.gpkg → ❸Tambahkan field (“iddesa”, “type_layout”, “page_num”, “page_all”) → ❹Edit field “type_layout” untuk BS bertingkat
Langkah Umum

## Slide 16
BUAT LAYER LAYOUT BLOK SENSUS (2)
❶Buka file peta Blok Sensus di QGIS
① Open Data Source Manager (Ctrl+L)
② Pilih Vector
③vector data set
④Pilih file prod_bs_xxxxsp2020.geojson pada folder INPUT/Peta Digital
⑤Open
⑥Add

## Slide 17
BUAT LAYER LAYOUT BLOK SENSUS (3)
❷ Export menjadi prod_bs_xxxxsp2020_layout.gpkg
① Klik kanan pada layer peta digital Blok Sensus
② Pilih Export
③ Save Features As
④ Pilih format Geopackage (gpkg)
⑤ Atur penyimpanan pada folder PROSES/Layer Layout/... serta beri nama file prod_bs_xxxxsp2020_layout.gpkg
⑥ OK

## Slide 18
BUAT LAYER LAYOUT BLOK SENSUS (4)
❸ Tambahkan field “iddesa”, “type_layout”, “page_num”, dan “page_all”
① Klik kanan pada layer Layout BS
② Open Attribute Table
③ Hingga table atribut ditampilkan

## Slide 19
BUAT LAYER LAYOUT BLOK SENSUS (5)
❸ Tambahkan field “iddesa”, “type_layout”, “page_num”, dan “page_all”
① Klik Open Field Calculator
② tambahkan field “iddesa” dengan pengaturan seperti pada gambar
③ Masukan expression berikut left(“idbs”,10)
④ Cek Output preview
⑤ Klik OK

## Slide 20
BUAT LAYER LAYOUT BLOK SENSUS (6)
❸ Tambahkan field “iddesa”, “type_layout”, “page_num”, dan “page_all”
Gunakan cara yang sama untuk menambahkan field “type_layout”, “page_num”, dan “page_all”. Sesuaikan expression sebagai berikut
Field “type_layout”
Field “page_num”
Field “page_all” *
*Perbaikan expression untuk field page_all

## Slide 21
BUAT LAYER LAYOUT BLOK SENSUS (7)
❸ Tambahkan field “iddesa”, “type_layout”, “page_num”, dan “page_all”
Akhiri proses ini dengan melakukan penyimpanan dan matikan mode Editing dengan klik pada Toggle editing

## Slide 22
BUAT LAYER LAYOUT BLOK SENSUS (8)
❹ Edit field “type_layout” untuk Blok Sensus Bertingkat
① Klik Toggle Editing
② Aktifkan Select by expression
③ Pilih feature yang memiliki nama gedung, gunakan expression “nm_gedung” is not ‘’
④ Tampilkan hanya feature yang di-select, klik Show All Features
⑤ Pilih Show Selected Features

## Slide 23
BUAT LAYER LAYOUT BLOK SENSUS (9)
❹ Edit field “type_layout” untuk Blok Sensus Bertingkat
① Ubah calculator bar menjadi type_layout
② Isikan expression if(count( "nm_gedung" , "nm_gedung" )>1,3,1)
③ Cek pada Output preview
④ Klik OK
⑤ Klik Update Selected

## Slide 24
MENGGUNAKAN TEMPLATE PROJECT WB-2020 (1)
❶ Buka QGIS
❷ Buka Template Project Layout
Klik Open atau Ctrl+O → cari dan pilih file Layout WB-2020.qgz

## Slide 25
MENGGUNAKAN TEMPLATE PROJECT WB-2020 (2)
❸ Koneksikan layer
① Klik Browse cari di Folder INPUT/Peta Digital
② pilih file yang akan dikoneksikan
③ Apply Changes
Jika ada layer yang tidak perlu ditampilkan maka abaikan saja dan klik Keep Unavailable Layers

## Slide 26
MENGGUNAKAN TEMPLATE PROJECT WB-2020 (3)
④ Ubah tampilan peta sesuai wilayah
Klik kanan pada layer batas kabupaten → zoom to layer

## Slide 27
MENGGUNAKAN TEMPLATE LAYOUT WB-2020
① Klik Project
② Klik Layouts
③ Klik WB-2020
④ Tampilan Awal Layout Peta WB-2020

## Slide 28
MENAMBAHKAN LOGO BPS dan ARAH UTARA (1)
Tambahkan Logo BPS
① Select Layer Logo BPS
② Klik tombol titik tiga dalam image source
③ Pilih file Logo BPS.png
④ Open

## Slide 29
MENAMBAHKAN LOGO BPS dan ARAH UTARA (2)
Tambahkan Arah Utara
① Select Layer North Arrow
② Klik tombol titik tiga dalam image source
③ Atur path link symbol navigasi di folder C:\Program Files\QGIS 3.10\apps\qgis-ltr\svg\arrows untuk 64bit ④ Pilih Jenis Arrow
⑤ Open

## Slide 30
PENGATURAN GENERATE ATLAS (1)
① Select Layer Peta Utama
② Klik Tabs Atlas
③ Aktifkan Generate an Atlas
Atur Generate Atlas melalui Tab Atlas

## Slide 31
PENGATURAN GENERATE ATLAS (2)
① Pindah ke tabs item properties
② Klik Preview Atlas
③ Aktifkan Controlled by Atlas
Atur Tampilan Peta Utama

## Slide 32
PENGATURAN PETA LOKASI
Tampilan Peta Lokasi secara otomatis akan menyesuaikan wilayah masing-masing ketika proses generate atlas, namun jika tidak maka dapat di trigger dengan menggunakan fungsi Next Feature pada preview atlas
Peta Lokasi pada BS Standar dan BS Bertingkat akan menampilkan Lokasi BS pada wilayah Desa, sedangkan pada BS Inset akan menampilkan Lokasi Inset pada wilayah Blok Sensus

## Slide 33
PENGATURAN SKETSA BS BERTINGKAT (1)
Aktifkan filter untuk menampilkan tipe layout BS bertingkat (tipe 3)
① Klik Tab Atlas
② Aktifkan Filter With
③ Masukkan expression berikut ini
“type_layout”=‘3’
④ Klik Next Feature pada preview atlas

## Slide 34
PENGATURAN SKETSA BS BERTINGKAT (2)
Aktifkan filter untuk menampilkan tipe layout BS bertingkat (tipe 3)
① Klik Tab Atlas
② Aktifkan Filter With
③ Masukkan expression berikut ini
“type_layout”=‘3’
④ Klik Next Feature pada preview atlas
⑤ Sehingga akan tampil peta seperti gambar di samping, hal ini menunjukan bahwa gambar sketsa BS Bertingkat belum terkoneksi dengan benar

## Slide 35
PENGATURAN SKETSA BS BERTINGKAT (3)
Koneksikan Sketsa Utama dengan file Sketsa BS Bertingkat
① Select Layer Sketsa Utama
② Item Properties
③ Expression
④ Edit
⑤ Cari dan copy path lokasi file sketsa BS Bertingkat
⑥ Ganti tulisan paste path lokasi file sketsa disini
⑦ Klik OK
⑧ Sehingga tampilan menjadi seperti gambar di samping

## Slide 36
EXPORT ATLAS (1)
Pengaturan Export Atlas
① Buka Tab Atlas
② Klik tools export
③ Klik export Atlas as Image

## Slide 37
EXPORT ATLAS (2)
Penyimpanan File
① Arahkan ke folder penyimpanan
② Select Folder
③ Atur Image Export Options
④ Klik Save

## Slide 38
EXPORT ATLAS (3)
Pengaturan Transparansi Basemap
① Klik kanan layer Citra Basemap
② Properties
③ Transparency
④ Atur Transparansi
⑤ Apply

## Slide 39
EXPORT ATLAS (3)
Ujicoba Pencetakan
① Pilih peta yang akan dijadikan ujicoba
② Klik Layout
③ Export as image
④ Tentukan folder peyimpanan dan nama file
⑤ Save

## Slide 40
EDIT FEATURE LAYER LAYOUT BS UNTUK TIPE PETA INSET (1)
❶ Buka Layer Layout BS pada QGIS → ❷ Fokuskan pada Blok Sensus yang akan dibuat inset-nya → ❸ Duplikat Feature dan Digitasi Inset → ❹ Update isian type layout → ❺ update isi field “page_all”
Langkah Umum

## Slide 41
EDIT FEATURE LAYER LAYOUT BS UNTUK TIPE PETA INSET (2)
❶ Buka Layer Layout BS pada QGIS
Buka file prod_bs_xxxxsp2020_layout.gpkg yang tersimpan dalam folder PROSES/Layer Layout

## Slide 42
EDIT FEATURE LAYER LAYOUT BS UNTUK TIPE PETA INSET (3)
❷ Fokuskan pada area yang akan dibuat inset-nya
① Klik kanan pada layer layout BS
② Klik Filter
③ Isi expression “idbs”= ‘<pilih idbs>’
④ Klik Test, jika sudah benar selanjutnya
⑤ Klik OK
⑥ Klik kanan pada layer layout BS
⑦ Zoom to layer

## Slide 43
EDIT FEATURE LAYER LAYOUT BS UNTUK TIPE PETA INSET (4)
❷ Fokuskan pada area yang akan dibuat inset-nya
① Aktifkan basemap, Klik Web
② Pilih QuickMapServices
③ Pilih Google
④ Klik Google Hybrid
⑤ Zoom pada area yang akan inset

## Slide 44
EDIT FEATURE LAYER LAYOUT BS UNTUK TIPE PETA INSET (5)
❸ Duplikat Features dan Digitasi Area Inset
① Klik kanan layer layout BS
② Klik Open Attribute Table
③ Aktifkan Toggle Editing Mode
④ Klik kanan pada row blok sensus
⑤ Klik Duplicate Feature and Digitize

## Slide 45
EDIT FEATURE LAYER LAYOUT BS UNTUK TIPE PETA INSET (6)
❸ Duplikat Features dan Digitasi Area Inset
Buat sebuah polygon yang mencakup area yang akan diinset,
Lakukan dengan membuat setidaknya empat titik agar polygon mencakup seluruh area yang perlu diperbesar (kotak merah)

## Slide 46
EDIT FEATURE LAYER LAYOUT BS UNTUK TIPE PETA INSET (7)
❸ Duplikat Features dan Digitasi Area Inset
① Dari tabel atribut, seleksi feature area inset
② Ubah isian pada field “page_num” menjadi 2, angka ini menunjukan no lembar peta. No 1 digunakan untuk tipe standar
Lakukan cara yang sama jika dibutuhkan area inset yang lain

## Slide 47
EDIT FEATURE LAYER LAYOUT BS UNTUK TIPE PETA INSET (8)
❹ Update Isian Field type_layout
① Klik kanan layer layout BS
② Klik Filter
③ Klik Clear

## Slide 48
EDIT FEATURE LAYER LAYOUT BS UNTUK TIPE PETA INSET (9)
❹ Update Isian Field type_layout
① Klik kanan layer layout BS
② Klik Open Attribute Table
③ Aktifkan Toggle Editing Mode
④ Ubah calculator bar menjadi “type_layout”
⑤ Isikan expression if(“page_num”>1,2,”type_layout)
⑥ Klik OK
⑦ Update All

## Slide 49
EDIT FEATURE LAYER LAYOUT BS UNTUK TIPE PETA INSET (10)
❺ Update Isian Field “page_all”
Lakukan langkah yang sama untuk mengisi field “page_all” dengan menggunakan expression count(“idbs”,”idbs”)

## Slide 50
PENGGUNAAN TEMPLATE LAYOUT PETA WA-2020 (1)
❶ Menambahkan field “iddesa” dan “idkec” pada Peta Digital Blok Sensus→ ❷ Koneksikan layer pada template project WA-2020→
❸ Atur Generate Atlas→ ❹ Menampilkan arah Utara, Menambah Logo BPS, pengaturan peta lokasi dan export atlas
Langkah Umum

## Slide 51
PENGGUNAAN TEMPLATE LAYOUT PETA WA-2020 (2)
Penjelasan Umum Informasi pada Peta WA-2020
① Nama Peta
② Judul Peta
③ Identitas Blok Sensus
④ Peta Utama
⑤ Identitas Wilayah Administrasi
⑥ Navigasi/Orientasi
⑦ Skala Peta
⑧ Legenda
⑨ Kegiatan
⑩ Petunjuk Letak Peta
⑪ Logo BPS
⑫ Keterangan Lain

## Slide 52
PENGGUNAAN TEMPLATE LAYOUT PETA WA-2020 (3)
Tambahkan field “iddesa” dan “idkec” pada Peta Blok Sensus
① Buka peta digital Blok Sensus pada QGIS, (gunakan yang berformat gpkg atau shp, jika masih geojson maka harus di export terlebih dahulu)
② Open Attribute
③ Klik Open Field Calculator dan isikan expression left(“idbs”,10) seperti gambar di samping untuk membuat field “iddesa”
④ Sedangkan untuk membuat “idkec” gunakan expression left(“idbs,7) dengan field length diatur 7 karakter
⑤ Ok

## Slide 53
PENGGUNAAN TEMPLATE LAYOUT PETA WA-2020 (4)
Koneksikan Layer pada template project WA-2020
① Project → Open (Ctrl+O) → Pilih template layout → Klik Open
② Klik browse → pilih file yang akan dikoneksikan → Open → Apply changes
③ Klik kanan Layer batas kabupaten → zoom to layer

## Slide 54
PENGGUNAAN TEMPLATE LAYOUT PETA WA-2020 (5)
Atur Generate Atlas
① Project → layout → WA-2020
② Select Layer peta utama → klik tabs atlas → aktifkan generate an atlas

## Slide 55
PENGGUNAAN TEMPLATE LAYOUT PETA WA-2020 (6)
Untuk langkah berikutnya seperti menampilkan arah utara, menambahkan logo BPS, pengaturan peta lokasi, hingga export atlas pada dasarnya sama dengan layouting WB-2020

## Slide 56
Terimakasih...