## Slide 1
PERBAIKAN BATAS
DIGITALISASI TITIK BANGUNAN
HASIL SENSUS PENDUDUK 2020
5
PETA WILKERSTAT SLS/NON SLS

## Slide 2
ALUR PERBAIKAN BATAS SLS/NON SLS

## Slide 3
PERBAIKAN BATAS SLS
Hanya mengakomodir Peta SP2020-WS;
Ada kemungkinan dalam Kabupaten/Kota tidak ada perbaikan batas;
Master yang digunakan 2019 Semester 1 dengan mengakomodir hasil lapangan SP2020.

## Slide 4
INSTRUMEN
Instrumen Pengolahan Peta:
Peta SP2020-WS
Peta digital SLS/Non SLS (*.Shp)
Aplikasi QGIS
Bahan
Source
https://dataspasial.bps.go.id/gs/
Scan masing-masing KabKota
https://qgis.org/

## Slide 5
MEMANGGIL PETA
Peta digital SLS/non SLS.
Peta SP2020-WS yang ber-georeference.

## Slide 6
FORMAT PETA
① Klik kanan layer shp Peta SLS/Non SLS → ② Export → ③ Save Features As → ④ Pilih Format: Shapefile atau GeoPackage → ⑤ Beri file name “ppkk_sls” → ⑥ Klik OK.
Pastikan file yang diedit adalah Shapefile atau GeoPackage

## Slide 7
SPLIT POLIGON
Perubahan Batas RT
Tools
Setelah Perbaikan

## Slide 8
PROSES SPLIT POLIGON
Klik kanan layer → Toggle Editing
Gunakan Split Feature (Advanced Digitizing Toolbar)
View Panels  Advanced Digitizing
3. Pilih poligon yang akan dipotong
4. Untuk proses pemotongan, klik kiri mouse di luar poligon yang dipilih. Ikuti garis batas yang perlu dipotong. Akhiri proses dengan klik kanan mouse di luar poligon yang dipilih.

## Slide 9
MERGE POLIGON DAN UPDATE ATTRIBUTE (1)
Tentukan poligon yang akan digabung
Pilih Poligon yang akan digabung
3. Pastikan Atributnya

## Slide 10
MERGE POLIGON DAN UPDATE ATTRIBUTE (2)
4. Tentukan poligon yang akan digabung
5. Pilih Merge
6. ① Pilih atribut yang akan digabung → ② Pilih Take attributes froms selected feature → ③ Cek Hasil

## Slide 11
MERGE POLIGON DAN UPDATE ATTRIBUTE (3)
6. Hasil
7. Save

## Slide 12
PENGECEKAN TOPOLOGI (1)
Untuk mendapatkan informasi adanya gap dan overlap
Plugins → Topology Checker
Menu Vector dan pilih Topology Checker

## Slide 13
PENGECEKAN TOPOLOGI (2)
3. Topology Checker
4. Rule Topology Checker
① Pilih poligon Batas SLS → ② Pilih Rule: must not have gaps dan must not overlap → ③ Add Rule → ④ List Rule → ⑤ OK.

## Slide 14
PENGECEKAN TOPOLOGI (3)
5. Hasil

## Slide 15
PENGECEKAN TOPOLOGI (4)
6. Atur Snapping
Setting  Options  Digitizing
Pengaturan
① Pastikan sudah Enable
② Apabila ingin menampilkan Tooltips
③ Menampilkan Snapping pada feature yang tidak terlihat
Tampilan snapping dengan Tooltips

## Slide 16
PENGECEKAN TOPOLOGI (4)
7. Gaps hasil Topology Checker
Untuk menghilangkan Gaps bisa menggunakan:
Add feature Merge
Lakukan digitasi pada area gaps mengikuti verteknya.
atau
b. Fill Ring  Merge
Lakukan digitasi diluar gap, kemudian Merge.

## Slide 17
PENGECEKAN TOPOLOGI (5)
8. Overlaps hasil Topology Checker
Untuk menghilangkan Overlaps
Pilih Area yang overlaps (tumpang tindih), Lakukan Merge. Pastikan bahwa atribut yang dipilih sudah sesuai.

## Slide 18
PENGECEKAN TOPOLOGI (6)
8. Cek Kembali Topology Checker
Pilih Validate All  pastikan bahwa sudah tidak ada error.
8. Lakukan “save”, kemudian export menjadi geojson.
(simpan pada subfolder: .../03-Output/ 02-Peta Digital)

## Slide 19
UPLOAD (1)
1. ① Klik kanan layer shp Peta SLS/Non SLS → ② Export → ③ Save Features As → ④ Pilih Format: GeoJSON → ⑤ Beri file name “ppkk_sls” pada folder penyimpanan → ⑥ Klik OK.
File yang diupload dalam format GeoJSON

## Slide 20
UPLOAD (2)
2. Buka aplikasi GS melalui https://dataspasial.bps.go.id/gs
Pilih menu Unggah → ① Unggah Peta Digital → Pilih ② Open Job → ③ Ya

## Slide 21
UPLOAD (3)
3. Setelah melakukan Open Job
① Unggah dan ② Log Proses

## Slide 22
UPLOAD (4)
4. Lakukan pengunggahan
① Klik Unggah peta SLS/non SLS → ② Klik Pilih File, cari pada folder penyimpanan → ③ Klik tombol Mulai Unggah

## Slide 23
UPLOAD (5)
5. Pengiriman ke Provinsi
Sistem akan melakukan pengecekan dan terlihat pada kolom Status ① Pengecekan File Selesai → ② Submit.
6. Upload Selesai

## Slide 24
Terimakasih...